## Slide 1
組換え大腸菌を用いたラクダ科動物由来VHH抗体の効率的生産
京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 機能物質化学専攻 化学工学研究室
RO00009027 山本敦也 (堀内淳一教授)
VHH
研究目的
結果・考察
組換え大腸菌を用いたVHH生産
ペリプラズム分泌シグナル
PID制御に基づいたDO-stat流加培養
ラクダ科動物は一般的なIgG抗体の他に、軽鎖が欠落した重鎖抗体を持ち、その抗原認識部位をシングルドメイン化した抗体
VHHは低分子であるため組換え大腸菌を用いた安価で簡便な生産が可能である。しかし発現したVHHが細胞内で凝集し封入体が形成されことがあり、これを抗体として用いるためには分離精製コストが高くなると同時に、通常用いられる回分培養では簡便な培養が可能ですが、培養の制御が困難であり、VHH生産性が低い課題が挙げられる
VHH
ラクダ科動物
VHH抗体
低分子量(15kD)
高い安定性
高い生体内浸透性
IgG抗体(150kD)
重鎖抗体
医療やイムノアッセイ分野での活用が期待される
次世代の低分子抗体
組換え大腸菌
封入体
細胞質
凝集
ベクター
ペリプラズム
VHH
本研究ではペリプラズム分泌シグナルを導入した組換え大腸菌を用いることで、還元的環境の細胞内では発現したVHHが凝集してしまうが、酸化的環境であるペリプラズムに分泌させることで、封入体の形成を抑制したVHH生産を試みた
PID制御に基づいた基質流加によって、培養中の溶存酸素濃度(DO)を精密に一定に制御するDO-stat流加培養を用い、安定的な高密度培養によるVHH生産性の向上について検討を行った
組換え大腸菌
封入体
細胞質
凝集
ベクター
ペリプラズム
VHH
VHH
+ペリプラズム
分泌シグナル
ペリプラズム分泌シグナルを導入した組換え大腸菌を用いた、PID制御に基づく
DO-stat流加培養により、封入体の形成を抑制したVHHの効率的生産
Jar-fermenter
Local controller
PID
controller
DO value
Feeding medium
Feeding pump
DO
sensor
Air
ペリプラズム分泌シグナルを導入した組換え大腸菌によるAnti-GFP VHH生産
培養法 | 菌体 濃度 (g/L) | 総VHH 濃度 (mg/L) | 上清 VHH (mg/L) | 可溶性 VHH (mg/L) | 封入体 VHH (mg/L) | 可溶化率 (%)
Flask 回分培養 | 13 | 64 | 10 | 49 | 4.3 | 93
DO-stat 流加培養 | 68 | 534 | 46 | 487 | 0 | 99
ペリプラズム分泌シグナルによって封入体の形成を1割以下まで抑制が可能となった
またDO-stat流加培養により封入体を抑制しつつ、Flask回分培養から約8倍の生産量に向上した
Chart: DO(%)

 | 0 | 3.3423 | 7.853 | 13.6384 | 15.4974 | 51.4656 | 103.8228 | 141.8131 | 187.8272 | 225.0019
Chart: Culture time (h)
| 0 | 12 | 13.666666666666668 | 15.166666666666668 | 16.666666666666668 | 17.166666666666668 | 26.666666666666671 | 40.166666666666671 | 51.666666666666671 | 64.666666666666671 | 75.666666666666671
DCW (g/L) | 0.11476 | 14.3638 | 16.0667 | 17.3254 | 21.2495 | 22.3971 | 33.244 | 53.3088 | 59.6022 | 65.5254 | 68.487
Supernatant VHH (mg/L) | 34.6753 | 18.4237 | 30.3896 | 30.3896 | 46.4903 | 47.1063
Soluble VHH (mg/L) | 38.621 | 128.673 | 256.0317 | 487.013 | 487.013 | 467.9071
Insoluble VHH (mg/L) | 0 | 2.2304 | 2.7227 | 0 | 0 | 0
Total VHH (mg/L) | 73.2963 | 149.3271 | 289.144 | 517.4026 | 533.5032 | 515.0134
DO-stat
IPTG
研究要旨
医療やイムノアッセイ分野での活用が期待される次世代の低分子抗体であるVHHは組換え大腸菌を用いた生産において、細胞内で封入体を形成し、分離精製コストが高くなると同時に、回分培養ではVHH生産性が低いといった課題がある。このような課題に対し本研究では、発現したVHHをペリプラズムに分泌させる、ペリプラズム分泌シグナルを導入した組換え大腸菌を用いて検討を行い、封入体を1割以下まで抑制が可能となり、また培養槽内の溶存酸素濃度(DO)を一定にするDO-stat流加培養に基づいた高密度培養を行い、回分培養から約８倍の生産性の向上が可能となった。
研究背景
学会実績
2023年3月 第26回化学工学会学生発表会, 2024年9月第76回日本生物工学大会, 2024年9月化学工学会第55回秋季大会